## Пример 8: Сверхзвуковое течение над крылом

Руководство

Это руководство включает в себя:

- Возможности примера 8

- Общее представление о проблемах решателя

- Описание процесса симуляции в ANSYS CFX-Pre

- Получение решения с помощью ANSYS CFX-Solver Manager

- Визуализация результатов в ANSYS CFX-Post

Перед тем как запустить файл сессии, скопируйте файлы для примера из папки C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\examples в Вашу рабочую директорию.

Вам потребуется скопировать следующие файлы:

- WingSPS.pre

- WingSPSMesh.out

## Возможности Примера 8

Этот пример использует следующие возможности ANSYS CFX.

| Component | Feature | Details |
| --- | --- | --- |
| ANSYS CFX-Pre (Препроцессор) | User Mode (Пользовательский режим) | General Mode (Основной режим) |
|  | Simulation Type (Тип симуляции) | Steady State (Стационарный) |
|  | Fluid Type (Тип жидкой среды) | Ideal Gas (Идеальный газ) |
|  | Domain Type (Тип домена) | Single Domain (Один домен) |
|  | Turbulence Model (Модель турбулентности) | Shear Stress Transport |
|  | Heat Transfer (Перенос тепла) | Total Energy (Полная энергия) |
|  | Boundary Conditions (Граничные условия) | Inlet (Supersonic) Вход (сверхзвуковой) |
|  |  | Outlet (Supersonic) Выход (сверхзвуковой) |
|  |  | Symmetry Plane (Плоскость симметрии) |
|  |  | Wall: No-Slip (Стенка: Без скольжения) |
|  |  | Wall: Adiabatic (Стенка: Адиабатическая) |
|  |  | Wall: Free-Slip (Стенка: Со скольжением) |
|  | Domain Interfaces (Интерфейс доменов) | Fluid-Fluid (No Frame Change) Жидкость-жидкость (Без изменения каркаса) |
|  | Timestep (Шаг по времени) | Auto Time Scale (Автоматическая шкала по времени) |
| ANSYS CFX-Post (Постпроцессор) | Plots (Схемы) | Contour (Контур) |
|  |  | Default Locators (Участки по умолчанию) |
|  |  | Vector (Вектор) |
|  | Other (Другое) | Variable Details View (Детальный просмотр перемнных) |

В этом руководстве Вы изучите:

- Настраивать симуляцию со сверхзвуковым течением.

- Использовать модель турбулентности Shear Stress Transport для точного расчета течения около поверхности крыла.

- Описывать пользовательские векторные переменные для визуализации распределения давления.

## Общее представление о проблемах решателя

В этом примере демонстрируется использование ANSYS CFX для симуляции сверхзвукового течения над симметричным NACA0012 профилем крыла с 0° углом атаки. Моделируется 2D часть крыла. 2D гексаэдрическая сетка подготовлена к импорту в ANSYS CFX-Pre.

## Описание симуляции в препроцессоре ANSYS CFX-Pre

### Проигрывание файла сессии

Чтобы настройки симуляции выполнились автоматически, Вы можете запустить файл сессии. Для этого выберите в главном меню пункт Session > Play Tutorial (Сессия > Проиграть сессию из руководства), затем выберите файл сессии WingSPS.pre.

### Создание новой симуляции

- Запустите ANSYS CFX-Pre.

- Выберите File > New Simulation (Файл > Новая симуляция).

- Выберите General в диалоговом окне с названием New Simulation File и нажмите OK.

- Выберите File > Save Simulation As (Файл > Сохранить симуляцию как…).

- В поле ввода File name задайте имя WingSPS и нажмите Save (Сохранить).

### Импорт сетки

- Выберите File > Import Mesh (Файл > Импорт сетки) или нажмите правой кнопкой мыши на вкладке Outline на пункт Mesh и выберите Import Mesh.

- В диалоговом окне Import Mesh выберите тип файла (File type) PATRAN Neutral и имя файла  (File name) укажите WingSPSMesh.out в Вашей директории.

- Нажмите Open (Открыть).

- Нажмите правую кнопку мыши в области окна просмотра и выберите пункт Predefined Camera > Isometric View (Y up) (Расположение камеры > Изометрический просмотр по оси Y).

### Создание домена

- Нажмите правой кнопкой мыши на пункте Simulation in (Симуляция) на вкладке Outline в дереве просмотра и убедитесь, что установлен флажок Automatic Default Domain (Автоматически домен по умолчанию). И это домен с именем Default Domain должен быть в дереве просмотра

- Нажмите дважды на Default Domain (Домен по умолчанию) и примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| General Options (Общие настройки) | Basic Settings > Location (Основные настройки > Участок) | WING |
|  | Fluids List Список жидких сред | Air Ideal Gas (Идеальный газ воздух) |
|  | Domain Models > Pressure > Reference Pressure[a] (Модель домена > Давление > Относительное давление) | 1 [atm] |
| Fluid Models (Модель расчета течения жидкой среды) | Heat Transfer > Option (Перенос тепла > Опции) | Total Energy[b] (Полная энергия) |
|  | Turbulence > Option (Турбулентность > Опции) | Shear Stress Transport |
| [a] При использовании идеального газа, важно задать соответствующее относительное давление, так как некоторые свойства зависят от абсолютного давления. [b] Модель полной энергии является подходящей для течений с высокими скоростями, так как учитывает кинетическую энергию. |

- Нажмите OK.

### Создание граничных условий

#### Создание граничного условия Inlet (Вход)

- Создайте новое граничное условия с именем Inlet.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings (Основные настройки) | Boundary Type (Тип границы) | Inlet (Вход) |
|  | Location (Участок) | INLET |
| Boundary Details (Детали) | Flow Regime > Option (Режим течения > Опции) | Supersonic (Сверхзвуковой) |
|  | Mass and Momentum > Option (Уравнения масс и момента > Опции) | Cart. Vel. & Pressure (Декарт. скорость и давление) |
|  | Mass and Momentum > U (Уравнения масс и момента > U) | 600 [m s^-1] |
|  | Mass and Momentum > V (Уравнения масс и момента > V) | 0 [m s^-1] |
|  | Mass and Momentum > W (Уравнения масс и момента > W) | 0 [m s^-1] |
|  | Mass and Momentum > Rel. Static Pres. (Уравнения масс и момента > Относительное стат. давление) | 0 [Pa] |
|  | Turbulence > Option (Турбулентность > Опции) | Intensity and Length Scale (Интенсивности и шкала длин) |
|  | Turbulence > Value (Турбулентность > Значение) | 0.01 |
|  | Turbulence > Eddy Len. Scale (Турбулентность > Шкала длин вихревого течения) | 0.02 [m] |
|  | Heat Transfer > Static Temperature (Перенос тепла > Статическая температура) | 300 [K] |

- Нажмите OK.

#### Создание граничного условия Outlet

- Создайте новое граничное условия с именем Outlet.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings (Основные настройки) | Boundary Type (Тип границы) | Outlet (Выход) |
|  | Location (Участок) | OUTLET |
| Boundary Details (Детали) | Flow Regime > Option (Режим течения > Опции) | Supersonic (Сверхзвуковой) |

- Нажмите OK.

#### Создание граничного условия Symmetry (Симметрия)

- Создайте новое граничное условия с именем SymP1.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings (Основные настройки) | Boundary Type (Тип границы) | Symmetry (Симметрия) |
|  | Location (Участок) | SIDE1 |

- Нажмите OK.

- Создайте новое граничное условия с именем SymP2.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings | Boundary Type | Symmetry |
|  | Location | SIDE2 |

- Нажмите OK.

- Создайте новое граничное условия с именем Bottom.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings | Boundary Type | Symmetry |
|  | Location | BOTTOM (Низ) |

- Нажмите OK.

#### Граничное условия со скольжением

- Создайте новое граничное условия с именем Top.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings | Boundary Type | Wall (Стенка) |
|  | Location | TOP (Верх) |
| Boundary Details | Wall Influence on Flow > Option (Воздействие стенки на течение > Опции) | Free Slip (Со свободным скольжением) |

- Нажмите OK.

#### Граничное условие: стенка

- Создайте новое граничное условия с именем WingSurface.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings | Boundary Type | Wall (Стенка) |
|  | Location | WING_Nodes[a] |
| [a] Нажмите на кнопку и выберите пункты, если они не появились в выпадающем списке. |

- Нажмите OK.

### Создание интерфейса домена

Импортированная сетка состоит из 3 регионов, которые будут связаны между собой доменными интерфейсами.

- Создайте новый доменный интерфейс с именем Domain Interface 1.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings (Основные настройки) | Interface Type (Тип интерфейса) | Fluid Fluid (Жидкость-жидкость) |
|  | Interface Side 1 > Region List (Сторона интерфейса 1 > Список регионов) | Primitive 2D A[a] |
|  | Interface Side 2 > Region List (Сторона интерфейса 2 > Список регионов) | Primitive 2D, Primitive 2D B |
| [a] Нажмите на кнопку и выберите пункты, если они не появились в выпадающем списке. |

- Нажмите OK.

### Настройка начальных значений

Для высоких скоростей сжимающихся течений в ANSYS CFX-Solver обычно требуется задать осмысленные начальные условия для областей скорости.

- Нажмите Global Initialization (Глобальная инициализация) .

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Global Settings (Глобальные настройки) | Initial Conditions > Cartesian Velocity Components > Option (Условия инициализации > Компоненты вектора скорости > Опции) | Automatic with Value (Автоматически со значением) |
|  | Initial Conditions > Cartesian Velocity Components > U (Условия инициализации > Компоненты вектора скорости > U) | 600 [m s^-1] |
|  | Initial Conditions > Cartesian Velocity Components > V (Условия инициализации > Компоненты вектора скорости > V) | 0 [m s^-1] |
|  | Initial Conditions > Cartesian Velocity Components > W (Условия инициализации > Компоненты вектора скорости > W) | 0 [m s^-1] |
|  | Initial Conditions > Temperature > Option (Условия инициализации > Температура > Опции) | Automatic with Value |
|  | Initial Conditions > Temperature > Temperature (Условия инициализации > Температура > Температура) | 300 [K] |
|  | Initial Conditions > Turbulence Eddy Dissipation (Условия инициализации > Рассевание вихревого движения) | (Поставьте галочку) |

- Нажмите OK.

### Настройки параметров решателя

Время для среды приблизительно равно:

70 [m] / 600 [m s^-1] = 0.117 [s]

На следующем шаге Вы начнете с выгодного (безопасного, умеренного) времени, где градиент растет по отношению к времени движения в среде до уменьшения остатка. Пользователь может комбинировать временную шкалу, указав и максимальный масштаб по времени, и автоматическую шкалу.

- Нажмите Solver Control (Контроль решателя) .

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Basic Settings (Основные настройки) | Convergence Control > Fluid Timescale Control > Maximum Timescale (Управление сходимостью > Управление шагом по времени в жидкой среде > Максимальный временной масштаб) | (Поставьте галочку) |
|  | Convergence Control > Fluid Timescale Control > Maximum Timescale > Maximum Timescale (Управление сходимостью > Управление шагом по времени в жидкой среде > Максимальный временной масштаб > Максимальный временной масштаб) | 0.1 [s] |
|  | Convergence Criteria > Residual Target (Критерий сходимости > Цель остатка) | 1.0e-05 |

- Нажмите OK.

### Запись файла для решателя (.def)

Поскольку в этом примере используются интефейсы домена и выбран переключатель Summarize Interface Data (Суммарные данные интерфейсов), то в информационном окне отобразится сообщение о том, что Вы связываете типы, используя для каждого интерфейс домена.

- Нажмите Write Solver File (Записать файл для решателя) .

- Примените следующие настройки:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| File name (Имя файла) | WingSPS.def |
| Summarize Interface Data | (Поставьте галочку) |
| Quit CFX–Pre[a] (Закрыть CFX–Pre) | (Поставьте галочку) |
| [a] Если запустили ANSYS CFX-Pre из ANSYS CFX-.11.0 Laucher. |

- Убедитесь, что выбран пункт Start Solver Manager (Запустить Менеджер задач) и нажмите Save (Сохранить).

- Если вы получили сообщение о том, что файл уже существует, нажмите Overwrite (Перезаписать).

- Нажмите Yes (Да) или Save & Quit (Сохранить и закрыть приложение), чтобы сохранить файл с расширением (.cfx).

## Получение решения с помощью ANSYS CFX-Solver Manager

Когда завершится приложение ANSYS CFX-Pre и запустится ANSYS CFX-Solver Manager для получения решения.

- Нажмите Start Run (Запустить расчет).

- Нажмите Yes, чтобы увидеть результаты в постпроцессоре ANSYS CFX-Post.

- Закройте ANSYS CFX-Solver Manager.

## Просмотр результатов в постпроцессоре ANSYS CFX-Post

В следующем разделе будут обсуждаться темы:

- Отображение информации о числе Маха

- Отображение информации о давлении

- Отображение информации о температуре

- Отображение давления с векторами пользователя

### Отображение информации о числе Маха (Mach)

В первом сконфигурированном окне просмотра отобразится поток (bulk) течения над крылом с числом Маха равным 1.5.

- Выберите расположение камеры View Towards -Z с помощью <Shift>+<Z>.

- Измените масштаб геометрии в окне.

- Создайте новый контур с именем SymP2Mach.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Geometry (Геометрия) | Locations (Участки) | SymP2 |
|  | Variable (Переменная) | Mach Number (Число Маха) |
|  | Range (Диапазон) | User Specified (Пользовательский) |
|  | Min | 1 |
|  | Max | 2 |
|  | # of Contours кол-во на контуре | 21 |

- Нажмите Apply (Применить).

- Затем уберите флажок для SymP2Mach.

Отображение информации о давлении

Ниже будет создан график контура с указанием областей давления.

- Создайте новый контур с именем SymP2Pressure.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Geometry (Геометрия) | Locations (Участок) | SymP2 |
|  | Variable (Переменная) | Pressure (Давление) |
|  | Range (Диапазон, область) | Global (Глобальный) |

- Нажмите Apply (Применить).

- Затем уберите флажок для SymP2Pressure.

### Отображение информации о температуре

Вы можете убедиться, что значительная потеря энергии происходит вокруг передней части крыла на температурном графике для SymP2. Температура на верхушке крыла приблизительно на 180 K выше, чем температура на входе.

- Создайте новый контур с именем SymP2Temperature.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Geometry | Locations | SymP2 |
|  | Variable | Temperature (Температура) |
|  | Range | Global |

- Нажмите Apply.

- Затем уберите флажок для SymP2Temperature.

Отображение давления с помощью векторов, созданных пользователем

- Создайте новую переменную с именем Variable 1 (Переменная 1).

- Примените следующие настройки

| Имя | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Variable 1 | Vector (Вектор) | (Поставьте галочку) |
|  | X Expression (Выражение по X) | (Pressure+101325[Pa])*Normal X |
|  | Y Expression | (Pressure+101325[Pa])*Normal Y |
|  | Z Expression | (Pressure+101325[Pa])*Normal Z |

- Нажмите Apply (Применить).

- Создайте новый вектор с именем Vector 1.

- Примените следующие настройки

| Вкладка | Настройки | Значение |
| --- | --- | --- |
| Geometry (Геометрия) | Locations (Участок) | WingSurface |
|  | Variable (Переменная) | Variable 1 |
| Symbol (Символ) | Symbol Size (Размер символа) | 0.04 |

- Нажмите Apply (Применить).

- Измените масштаб крыла, чтобы увидеть созданный векторный график.